## Slide 1
UART 및 SPI Flash
기본 기능 구현
STM32F746G-DISCO
2차 발표
2026년 10월 20일
Notes: 이번 발표에서는 PC에서 보낸 대용량 BMP를 SPI Flash에 저장하고 PC에 원본 그대로 복원하는 기능을 설명합니다. 표지 배경은 실제 테스트 입력 BMP입니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/presentation_oct20/output/evidence_existing.json

## Slide 2
이번 Demo의 확인 항목
02
3 MiB 이상의 BMP 전체를 Flash에 저장하고 원본으로 복원
발표 항목 | 확인 방법
PC와 STM32 UART 통신 | 8N1 바이너리 전송, DMA 수신 및 송신
STM32와 SPI Flash 통신 | JEDEC ID와 상태 레지스터 확인
Flash Read / Write | 블록 삭제, 페이지 쓰기, 주소 기반 재읽기
3 MB 이상 전송 및 저장 | 3,145,782바이트 BMP 전체 저장
저장 데이터 복원 | Flash에서 읽어 PC에 BMP 파일로 저장
무결성 | CRC32, SHA-256, 전체 바이트 비교
Notes: 파일 헤더와 픽셀, 행 패딩까지 전체 파일을 저장하고 복원합니다. 화면 확인과 데이터 무결성 확인을 함께 수행합니다. 회색조 출력은 추가 기능입니다.
출처: 사용자 제공 2차 발표 요구사항, /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/presentation_oct20/output/evidence_existing.json

## Slide 3
실제 하드웨어와 과제 조건
03
항목 | 현재 확인 기록 | 과제 조건
MCU / 보드 | STM32F746G-DISCO | STM32 MCU
Flash 모델 | W25Q128 | W25Q32
물리 용량 | 16 MiB | 4 MiB
JEDEC ID | EF 40 18 | EF 40 16
이미지 영역 | 첫 4 MiB 안으로 제한 | 3 MB 이상 전체 저장
현재 칩 대체 허용 여부를 확인해야 합니다
Notes: 기존 실물 확인 기록은 W25Q128, EF4018입니다. W25Q32 실물을 시험한 것으로 설명하지 않습니다. 과제에서 W25Q32를 반드시 요구하면 외부 칩으로 실물 시험이 필요하거나 담당자의 대체 허용이 필요합니다.
출처: /Users/minho/gradproj/f746_bmp_gray/docs/hardware_setup.md
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1907-discovery-kit-for-stm32f7-series-with-stm32f746ng-mcu-stmicroelectronics.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Winbond%20PDFs/W25Q32JV_RevI_5-4-21.pdf

## Slide 4
UART 8N1과 Double Buffer
04
항목 | 구현
PC 연결 | ST-LINK 가상 COM, USART1 PA9 / PB7
UART 프레임 | 데이터 8비트, 패리티 없음, 정지 1비트
확인한 비교 실험 속도 | 921600 baud
수신 버퍼 | 4 KiB 두 개, 하드웨어 Double Buffer Mode
송신 버퍼 | 4 KiB 두 개, UART TX DMA
흐름 제어 | 4 KiB 청크 CRC, ACK, 최대 두 청크 전송
Flash 기록 중에도 다음 청크를 DMA로 수신
Notes: UART 데이터 단위 8비트와 BMP 픽셀 형식 8비트를 구분합니다. 원본은 24비트 BMP이며, 파일의 바이트를 8N1로 전송합니다. DMA M0/M1은 각 4096바이트입니다. 부분 수신도 NDTR로 처리하고 완료 콜백으로 은행 전환을 추적합니다. TX는 DMA 이중 버퍼입니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/Core/Src/uart_dma_rx.c, uart_dma_tx.c, uart_flash_test.c
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1907-discovery-kit-for-stm32f7-series-with-stm32f746ng-mcu-stmicroelectronics.pdf

## Slide 5
SPI Flash Read / Write
05
QUADSPI 컨트롤러, SPI 1-1-1, Mode 0, 27 MHz
동작 | 명령 | 역할
칩 식별 | 9Fh | JEDEC ID 읽기
쓰기 허용 | 06h | Write Enable
상태 확인 | 05h | BUSY와 WEL 비트 확인
블록 삭제 | D8h | 64 KiB 단위 삭제
페이지 쓰기 | 02h | 최대 256바이트, 페이지 경계 유지
읽기 | 03h | 24비트 주소로 Flash 데이터 읽기
Notes: QUADSPI는 사용한 MCU 주변장치입니다. 현재 명령, 주소, 데이터는 각각 한 선으로 전송하는 일반 SPI 1-1-1 프로토콜입니다. HCLK 216 MHz, prescaler 7이므로 SCK 27 MHz입니다. 매 쓰기 및 삭제 전에 WREN, BUSY 해제를 확인합니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/Core/Src/flash_test.c
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Winbond%20PDFs/W25Q32JV_RevI_5-4-21.pdf

## Slide 6
대용량 이미지 저장 구조
06
항목 | 값
입력 BMP | 1024 × 1024, 24비트 True Color
전체 파일 크기 | 3,145,782 B
이미지 주소 영역 | 0x000000 ~ 0x3EFFFF
실제 삭제 범위 | 3,211,264 B, 64 KiB 블록 49개
페이지 쓰기 | 256 B 단위, 총 12,289회
RAM 처리 | 작은 청크 버퍼 재사용, MCU SRAM 320 KiB
삭제할 범위는 저장 전에 PC에 백업
Notes: 3 MiB는 3,145,728바이트입니다. 입력 파일 3,145,782바이트는 3 MB와 3 MiB를 모두 넘습니다. 헤더부터 마지막 바이트까지 저장합니다. 삭제 범위를 64 KiB 경계로 올리므로 49개 블록, 쓰기는 총 12,289개 페이지에 해당합니다. 삭제 전에 전체 대상 영역을 PC에 백업합니다. 전체 이미지를 RAM에 보관하지 않습니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/presentation_oct20/output/evidence_existing.json
/Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/Core/Src/uart_flash_test.c
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f746ng.pdf

## Slide 7
원본과 Flash 재읽기 파일이 일치
07
PC 원본
Flash 재읽기 파일
확인 항목 | 원본 | 복원
파일 크기 | 3,145,782 B | 3,145,782 B
CRC32 | 978AB7D9 | 978AB7D9
전체 바이트 일치, SHA-256 일치
Notes: 이 슬라이드의 두 이미지는 실제 원본과 기존 보드 재읽기 파일입니다. 파일 전체를 비교해 일치하고 CRC32와 SHA-256도 동일합니다. SHA-256: 0bfd1da377908544c1b1d2c0e10f8a3b53434448786bcac53d12b27c50f1dd8c. 현재 자료 작성 때 파일을 다시 검증했습니다. 최신 펌웨어 Demo는 별도로 실행하여 새 보고서를 남깁니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/presentation_oct20/output/evidence_existing.json

## Slide 8
현장 Demo 실행 순서
08
1
원본 BMP를 열어 크기와 이미지를 확인
2
Serial Monitor 종료, 새 펌웨어 실행
3
Demo 프로그램 실행, 백업과 저장 진행률 표시
4
PASS, CRC32, SHA-256 확인
5
복원 BMP를 열어 원본과 비교
python3 pc/demo_roundtrip.py
리셋 후 읽기 전용 확인: 같은 명령에 --read-only 추가
Notes: 프로젝트 폴더에서 python3 pc/demo_roundtrip.py를 실행합니다. 실제 칩 ID, 크기, CRC32, SHA-256, 전체 바이트 비교를 JSON으로 저장합니다. MCU를 RESET한 뒤 --read-only로 실행하면 PC 원본을 재전송하지 않고 Flash에서만 읽습니다. Serial Monitor를 종료해야 포트 점유 오류를 피합니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/pc/demo_roundtrip.py

## Slide 9
확인된 결과와 남은 조건
09
확인 항목 | 근거 / 상태
3 MiB 이상 원본 복원 | 3,145,782 B, 기존 결과 파일 일치
데이터 무결성 | CRC32, SHA-256, 전체 바이트 비교 일치
UART Double Buffer | 수신 전환 기록, 이전 실험 버퍼 초과 0회
저장 유지 증명 | RESET 후 읽기 전용 Demo 준비
실제 W25Q32 사용 | 현재 W25Q128, 대체 조건 확인 필요
발표 직전 새 Demo 보고서로 결과를 갱신
Notes: PASS는 기존 실물 출력 파일과 구현 근거에 대한 상태입니다. 오늘 수정한 TX DMA 및 8비트 고정 펌웨어는 빌드와 프로그램 검사를 통과했고, 현장 전 최신 펌웨어로 다시 실물 Demo를 실행해야 합니다. W25Q32 실물 요구는 현재 W25Q128 시험과 구분합니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/presentation_oct20/output/evidence_existing.json
/Users/minho/gradproj/f746_bmp_gray/docs/hardware_setup.md

## Slide 10
추가 기능: 8비트 Gray 출력
10
23.9% 시간 감소
이전 비교 기록 | 24비트 Gray | 8비트 Gray
출력 크기 | 3,145,782 B | 1,049,654 B
전체 시간 | 95.60 s | 72.77 s
현재 운용 출력은 8비트 Gray로 고정
각 1회 측정, 921600 baud, 백업 준비 제외
Notes: 필수 Demo는 원본 그대로 복원입니다. 별도 기능인 회색조 출력은 현재 8비트로 고정했습니다. 비교 데이터는 이전 버전에서 같은 입력과 921600 baud로 각 1회 측정한 기록입니다. 입력 전송 시작부터 Gray 마지막 바이트 수신까지이며 백업 준비 44.18초는 별도입니다. 총시간 감소율 (95.600607-72.772918)/95.600607 = 23.878%입니다. 새 버전 반복 측정 결과로 일반화하지 않습니다.
출처: /Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/pc/results/timings.csv
/Users/minho/gradproj/bmp_gray_practice/presentation_oct20/output/evidence_existing.json