## Slide 1
2차 발표 · 2026년 10월 20일
UART 및 SPI Flash
기본 기능 구현
STM32F746G-DISCO에서 3 MiB 이상의 BMP를
SPI Flash에 저장하고 원본으로 복원
[발표자 이름·소속: 자료 필요]
테스트 입력 BMP · 1024 × 1024 · 24비트
Notes: 이번 발표는 PC에서 보낸 대용량 BMP를 SPI Flash에 저장하고, 다시 읽어 PC에서 원본과 같은 파일로 복원하는 기능입니다. 오른쪽 이미지는 실제로 사용한 테스트 입력 BMP입니다. 발표 순서는 먼저 과제 조건을 만족했는지 결론부터 말씀드리고, 하드웨어 구성과 구현, 검증 방법과 결과, 현장 Demo 순서로 진행하겠습니다. 출처: presentation_oct20/output/evidence_existing.json

## Slide 2: 요구 기능은 10월 15일 보드 실행으로 확인했고, Flash 칩 모델만 남았습니다
발표 조건 | 이번 구현 | 근거 | 상태
PC ⇄ STM32 UART 통신 | 8N1 바이너리, RX·TX DMA | 청크 CRC 확인 후 ACK, 버퍼 초과 0회 | 확인
STM32 ⇄ SPI Flash 통신 | QUADSPI, SPI 1-1-1 | JEDEC ID EF 40 18, WEL·BUSY 확인 | 확인
Flash Read / Write | 64 KiB 삭제, 256 B 쓰기, 03h 읽기 | 청크마다 재읽기 후 memcmp | 확인
3 MB 이상 전송·저장 | 3,145,782 B BMP 전체 | 49블록 삭제, 12,289페이지 쓰기 | 확인
저장 데이터 복원 | Flash → PC, BMP 파일 저장 | 원본과 전체 바이트 일치 | 확인
무결성 | CRC32, SHA-256, 바이트 비교 | 세 방법 모두 일치 | 확인
전원·RESET 후 저장 유지 | RAM 덮어쓰기 후 --read-only 복원 | 복원 일치, 칩 직접 덤프도 원본과 같음 | 확인
W25Q32 사용 | 현재 W25Q128로 시험 | 대체 허용 여부 확인 필요 | 남음
확인: 2026-10-15 최신 펌웨어를 다운로드한 뒤 run_all.py로 실행한 결과 기준
출처: README.md 보드 검증 결과, pc/results/demo_report_20261015_*.json
Notes: 결론부터 말씀드리면, 과제에서 요구한 UART 통신, SPI Flash 통신, Flash 읽기·쓰기, 3 MB 이상 저장, 복원, 무결성 확인은 10월 15일 최신 펌웨어로 보드에서 다시 실행해 확인했습니다. 지난번에 남아 있던 RESET 후 저장 유지도 이번에 확인했습니다. MCU RAM 320 KB 전체를 0xA5로 덮어쓴 뒤 원본을 다시 보내지 않고 Flash에서만 읽어 복원했고, 펌웨어를 거치지 않는 ST 외부 로더로 Flash 칩을 직접 덤프해도 원본과 같았습니다. 남은 것은 Flash 칩 모델 하나입니다. 과제 조건은 W25Q32이고 실물 시험은 W25Q128로 했기 때문에 대체가 허용되는지 확인이 필요합니다. 출처: README.md 보드 검증 결과(2026-10-15), pc/results/demo_report_20261015_*.json, run_all.py

## Slide 3: 실물 시험 칩은 W25Q128이며, 이미지 영역을 첫 4 MiB로 제한했습니다
항목 | 현재 실물 | 과제 조건
MCU / 보드 | STM32F746G-DISCO | STM32 MCU
Flash 모델 | W25Q128 | W25Q32
물리 용량 | 16 MiB | 4 MiB
JEDEC ID | EF 40 18 | EF 40 16
이미지 영역 | 0x000000–0x3EFFFF | 3 MB 이상 전체 저장
차이가 결과에 미치는 범위
이미지 주소는 첫 4 MiB 안에서만 사용합니다. W25Q32 용량과 같은 범위입니다.
사용한 명령 6종은 W25Q32 데이터시트 기준입니다.
펌웨어와 PC 프로그램 모두 EF 40 18과 EF 40 16만 허용합니다. W25Q32 ID 처리 코드는 있으나 실물로는 시험하지 않았습니다.
확인 필요
W25Q32 대체 허용 여부, 또는 외부 W25Q32 칩으로 실물 시험
Notes: 실제 보드에 있는 Flash는 W25Q128이고, JEDEC ID로 EF 40 18을 읽었습니다. 과제 조건은 W25Q32, EF 40 16입니다. 따라서 이번 결과를 W25Q32 실물 시험으로 설명하지는 않겠습니다. 대신 이미지 저장 영역을 0x000000부터 0x3EFFFF까지, 즉 첫 4 MiB 안으로 제한해 W25Q32 용량을 넘는 주소는 쓰지 않도록 했습니다. 명령은 W25Q32 데이터시트 기준의 6가지 명령만 사용했습니다. 과제에서 W25Q32를 반드시 요구한다면 외부 칩으로 실물 시험을 하거나 담당자의 대체 허용을 받아야 합니다. 교수님께 이 부분 판단을 여쭙고 싶습니다. 출처: f746_bmp_gray/docs/hardware_setup.md https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1907-discovery-kit-for-stm32f7-series-with-stm32f746ng-mcu-stmicroelectronics.pdf https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Winbond%20PDFs/W25Q32JV_RevI_5-4-21.pdf

## Slide 4: PC–STM32–Flash 데이터 경로와 검증 지점
STM32F746NG
PC
demo_roundtrip.py
전송 · 재읽기 · 비교
ST-LINK
가상 COM 포트
USART1 + DMA
RX · TX 각 4 KiB × 2
펌웨어
청크 CRC · ACK · Flash 주소 관리
QUADSPI
SPI 1-1-1 · Mode 0 · 27 MHz
W25Q128
SPI NOR Flash
USB
UART 8N1
921600 baud
확인 코드: ① 7장 · ② 8장 · ③ 7·9장 · ④ 10·11장
원본 ⇄ Flash에서 복원한 파일 비교 (종단 간)
1
2
3
4
Notes: 전체 데이터 경로입니다. PC의 demo_roundtrip.py가 ST-LINK 가상 COM 포트를 통해 USART1과 통신합니다. USART1은 수신과 송신 모두 4 KiB 버퍼 두 개를 DMA로 사용합니다. 펌웨어는 청크 단위 CRC 확인과 ACK, Flash 주소 관리를 맡고, QUADSPI 주변장치가 SPI 1-1-1, Mode 0, 27 MHz로 W25Q128에 명령을 보냅니다. 번호는 검증 지점입니다. 1번은 PC와 STM32 사이의 UART 구간, 2번은 DMA 버퍼와 펌웨어 사이, 3번은 STM32와 Flash 사이, 4번 점선은 PC의 원본과 Flash에서 다시 읽어 만든 파일의 종단 간 비교입니다. 각 지점을 확인하는 실제 코드는 7장부터 10장까지 보여드리겠습니다.

## Slide 5: UART 수신: 4 KiB DMA 이중 버퍼와 청크 단위 확인
DMA 수신 버퍼
M0 4,096 B
M1 4,096 B
M0 4,096 B
M1 4,096 B
한쪽이 차면 하드웨어가 다른 쪽으로 전환 (DMA Double Buffer Mode)
청크 하나를 받은 뒤 펌웨어 처리
CRC 확인
64 KiB 경계면
블록 삭제
256 B
페이지 쓰기
재읽기 비교
(memcmp)
ACK 송신
어느 단계든 실패하면 ERROR를 보내고 중단합니다.
PC 연결 | ST-LINK 가상 COM, USART1 PA9 / PB7
프레임 | 8N1 (데이터 8비트, 패리티 없음, 정지 1비트)
속도 | 921600 baud
RX | 4 KiB × 2, DMA Double Buffer Mode
부분 수신 | NDTR로 받은 길이 계산
TX | 4 KiB × 2, UART TX DMA
청크 형식 | CRC32 4 B + 데이터 최대 4,096 B
Notes: UART는 921600 baud, 8N1로 파일의 바이트를 그대로 보냅니다. 여기서 8비트는 UART 데이터 단위이고, BMP 픽셀 형식과는 별개입니다. 원본은 24비트 BMP입니다. 수신은 STM32 DMA의 하드웨어 Double Buffer Mode를 썼습니다. M0와 M1이 각각 4096바이트이고, 한쪽이 차면 DMA가 자동으로 다른 쪽에 받기 시작합니다. 완료 콜백으로 지금 어느 은행이 채워지고 있는지 추적하고, 파일 끝처럼 버퍼가 다 차지 않은 경우는 NDTR로 받은 길이를 계산합니다. PC는 4 KiB 청크마다 앞에 CRC32 4바이트를 붙여 보냅니다. 펌웨어는 청크 하나를 받으면 CRC를 확인하고, 64 KiB 경계면 블록을 지우고, 256바이트 페이지 단위로 쓴 뒤 다시 읽어 비교하고 나서 ACK를 보냅니다. 어느 단계든 실패하면 ERROR를 보내고 멈춥니다. Flash에서 읽어 PC로 보낼 때는 TX도 4 KiB 두 개의 DMA 버퍼를 씁니다. 출처: Core/Src/uart_dma_rx.c, uart_dma_tx.c, uart_flash_test.c, pc/bmp_store.py, UM1907

## Slide 6: 3,145,782 B 파일은 0x000000부터 49개 블록 범위에 저장됩니다
BMP 파일 3,145,782 B
이미지 영역 나머지
0x000000
0x300035 파일 끝
0x3FFFFF (4 MiB)
삭제 범위 3,211,264 B = 64 KiB × 49블록 (0x000000–0x30FFFF)
0x3EFFFF 이미지 영역 끝
12,289회
256 B 페이지 쓰기
(3,145,782 ÷ 256, 올림)
49블록
64 KiB 경계에 닿을 때마다
수신 중에 삭제
4 KiB × 2
RAM에는 청크 버퍼만 둠
SRAM 320 KiB < 이미지 3 MiB
0x3F0000
이미지 영역 상한
(IMAGE_LIMIT, 4 MiB 안)
Notes: 주소 지도입니다. 막대 전체가 W25Q32 용량과 같은 4 MiB입니다. 입력 파일은 3,145,782바이트로 3 MB와 3 MiB(3,145,728바이트)를 모두 넘습니다. 헤더부터 마지막 바이트까지 0x000000부터 저장하므로 파일 끝은 0x300035입니다. 삭제는 64 KiB 블록 단위라 경계를 올려 49개 블록, 3,211,264바이트를 지웁니다. 별도 단계로 한 번에 지우는 것이 아니라, 수신 중 64 KiB 경계에 닿을 때마다 그 블록을 지웁니다. 쓰기는 256바이트 페이지 단위로 12,289번입니다. 이미지 영역은 0x3EFFFF까지로 잡아 두었습니다. MCU의 SRAM은 320 KiB라 이미지 전체를 RAM에 올릴 수 없습니다. 그래서 4 KiB 청크 버퍼를 재사용하며 바로 Flash에 씁니다. 주소 0x300035, 0x30FFFF는 파일 크기와 블록 수로 계산한 값입니다. 출처: evidence_existing.json, Core/Src/uart_flash_test.c, STM32F746NG 데이터시트

## Slide 7: 청크마다 Flash를 다시 읽어 비교한 뒤에만 ACK를 보냅니다
Core/Src/uart_flash_test.c — receive_file()
257 if (UartDmaRx_Read(crc_header, 4, 5000) != HAL_OK ||
258 UartDmaRx_Read(file_buffer, count, 5000) != HAL_OK)
260 send_line("ERROR file receive timeout or DMA overrun\n");
⋮
263 if (crc32(file_buffer, count) != get_u32(crc_header))
265 send_line("ERROR file chunk CRC\n");
⋮
268 if ((offset & (BLOCK_BYTES - 1U)) == 0 &&
269 FlashTest_EraseBlock64(flash, offset) != HAL_OK)
⋮
279 if (FlashTest_ProgramPage(flash, offset + page, file_buffer + page, n) != HAL_OK)
⋮
285 if (FlashTest_Read(flash, offset, sector, count) != HAL_OK ||
286 memcmp(file_buffer, sector, count) != 0)
288 send_line("ERROR file flash verification\n");
⋮
291 crc = crc32_update(crc, sector, count);
293 snprintf(line, sizeof(line), "ACK %lu\n", (unsigned long)(offset + count));
⋮
297 if (crc != expected_crc)
299 send_line("ERROR complete file CRC\n");
257–258행
DMA 수신 시간 초과나 버퍼 초과면 바로 중단
263행
청크 CRC가 다르면 Flash에 쓰기 전에 중단
268–269행
64 KiB 경계에 닿을 때만 블록 삭제
285–286행
쓴 영역을 다시 읽어 받은 데이터와 memcmp
291–293행
재읽은 데이터로 CRC를 누적하고, 여기까지 통과해야 ACK 송신
297행
마지막에 파일 전체 CRC를 PC가 보낸 값과 비교
Notes: 블록 다이어그램의 1번과 3번 구간을 확인하는 펌웨어 코드입니다. 파일 수신 함수 receive_file에서 4 KiB 청크 하나를 처리하는 순서를 그대로 가져왔고, 색이 들어간 줄이 확인 조건입니다. 257, 258행에서 CRC 헤더와 청크를 DMA 버퍼에서 읽는데, 시간 초과나 버퍼 초과가 있으면 그 자리에서 중단합니다. 263행에서 PC가 붙여 보낸 CRC와 비교하고, 다르면 Flash를 건드리기 전에 멈춥니다. 268행에서 64 KiB 경계일 때만 블록을 지우고, 279행에서 256바이트 페이지 단위로 씁니다. 가장 중요한 부분은 285, 286행입니다. 방금 쓴 영역을 Flash에서 다시 읽어 받은 데이터와 memcmp로 비교합니다. 그래서 PC가 받는 ACK는 "받았다"가 아니라 "Flash에 쓰고 다시 읽어 같았다"는 뜻입니다. 291행에서 다시 읽은 데이터로 CRC를 누적하고, 루프가 끝나면 297행에서 파일 전체 CRC를 비교해 FILE STORED를 보냅니다. 출처: Core/Src/uart_flash_test.c 233–307행 (커밋 926d3fc)

## Slide 8: DMA 버퍼 초과는 펌웨어가 세고, Demo는 0회가 아니면 실패로 처리합니다
Core/Src/uart_dma_rx.c
54 if (bank != (completed_blocks & 1U))
55 {
56 rx_error = 1;
57 ++overrun_count;
58 }
⋮
131 uint32_t available = produced_count() - consumed;
134 if (available > TOTAL_BYTES)
136 rx_error = 1;
137 ++overrun_count;
⋮
151 /* Fail rather than accept a copy that DMA may have overwritten. */
152 if (produced_count() - consumed > TOTAL_BYTES)
pc/demo_roundtrip.py
54 a, b, overruns = dma_stats(port)
55 if overruns: raise TestError("DMA 버퍼 초과가 발생했습니다.")
uart_dma_rx.c 54행
DMA 완료 은행 순서가 어긋나면 초과로 기록
134 · 152행
읽지 않은 데이터가 버퍼 전체(8 KiB)를 넘으면 오류. 복사 후에도 한 번 더 확인
demo_roundtrip.py 55행
Demo 끝에 통계를 요청해 초과가 1회라도 있으면 실패
최신 저장 실행 (2026-10-15 20:01)
M0 384회 · M1 384회 · 초과 0회
demo_report_20261015_200146_452196.json
Notes: 2번 구간, DMA 이중 버퍼와 펌웨어 사이의 확인 코드입니다. uart_dma_rx.c에서는 두 가지로 버퍼 초과를 감지합니다. 54행은 DMA 완료 인터럽트가 M0, M1 순서대로 오지 않으면, 즉 한 은행을 처리하기 전에 다음 은행이 또 찼다면 초과로 셉니다. 134행과 152행은 DMA가 쓴 바이트 수에서 CPU가 읽은 바이트 수를 뺀 값이 버퍼 전체 8 KiB를 넘는지 봅니다. 152행은 memcpy 이후에 다시 확인해서, 복사하는 동안 DMA가 덮어쓴 데이터를 받아들이지 않게 합니다. 초과가 생기면 rx_error가 켜지고 수신이 실패로 끝납니다. Demo 프로그램은 55행에서 마지막에 통계를 받아 초과가 있으면 실패로 처리합니다. 10월 15일 최신 저장 실행에서 M0 384회, M1 384회, 초과 0회였습니다. 출처: Core/Src/uart_dma_rx.c, pc/demo_roundtrip.py, pc/results/demo_report_20261015_200146_452196.json

## Slide 9: Flash 명령은 상태 레지스터를 다시 읽어 확인한 뒤 다음 단계로 넘어갑니다
Core/Src/flash_test.c
66 HAL_StatusTypeDef status = read_data(qspi, 0x05, 0, &sr1, 1, 0);
69 if ((sr1 & 0x01U) == 0)
70 return HAL_OK;
⋮
79 HAL_StatusTypeDef status = send_command(qspi, 0x06, 0, 0);
83 status = read_data(qspi, 0x05, 0, &sr1, 1, 0);
86 return ((sr1 & 0x03U) == 0x02U) ? HAL_OK : HAL_ERROR;
⋮
102 if (count == 0 || count > PAGE_BYTES || address >= 0x1000000U ||
103 count > 0x1000000U - address ||
104 (address & (PAGE_BYTES - 1U)) + count > PAGE_BYTES)
105 return HAL_ERROR;
⋮
118 return wait_ready(qspi, 100);
⋮
231 HAL_StatusTypeDef status = wait_ready(qspi, 5000);
233 status = write_enable(qspi);
235 status = send_command(qspi, 0xD8, address, 1);
237 status = wait_ready(qspi, 5000);
삭제 05h → 06h·WEL → D8h → 05h
쓰기 06h·WEL → 02h → 05h
읽기 05h → 03h
69행
05h로 BUSY(bit 0)가 0이 될 때까지 대기, 시간 초과면 실패
86행
06h 뒤 상태를 다시 읽어 WEL=1, BUSY=0인지 확인
104행
256 B 페이지 경계를 넘는 쓰기는 거부
118 · 231–237행
쓰기 후, 블록 삭제 전후에 BUSY 해제 대기
칩 식별: main.c 75행 0x9F → EF 40 18 · QSPI 설정: main.c 238행 ClockPrescaler = 7, 243행 CLOCK_MODE_0
Notes: 3번 구간, STM32와 Flash 사이 명령을 확인하는 코드입니다. 오른쪽 위가 실제 명령 순서입니다. wait_ready는 66행에서 05h로 상태 레지스터 1을 읽고, 69행에서 BUSY 비트가 0이 될 때까지 기다립니다. 정해진 시간 안에 풀리지 않으면 HAL_TIMEOUT으로 실패합니다. write_enable은 06h를 보내는 것에서 끝나지 않고, 86행에서 상태를 다시 읽어 WEL이 1이고 BUSY가 0인지 확인합니다. Write Enable이 실제로 걸렸는지 확인한 뒤에만 쓰기나 삭제 명령을 보냅니다. 페이지 쓰기 함수는 104행에서 256바이트 페이지 경계를 넘는 요청을 거부하고, 쓰기 후 118행에서 완료를 기다립니다. 64 KiB 블록 삭제는 231행부터 삭제 전 대기, WREN, D8h, 삭제 후 대기 순서입니다. 칩 ID는 main.c에서 0x9F로 읽고, 펌웨어와 PC 프로그램 모두 EF4018과 EF4016만 허용합니다. QSPI는 prescaler 7로 216 MHz를 8분주해 27 MHz, Clock Mode 0입니다. 출처: Core/Src/flash_test.c, Core/Src/main.c, Core/Src/uart_flash_test.c 356–358행

## Slide 10: Demo는 바이트·CRC32·SHA-256이 모두 같아야 PASS를 출력합니다
pc/demo_roundtrip.py — main()
30 expected_crc = zlib.crc32(source) & 0xFFFFFFFF
31 expected_sha = hashlib.sha256(source).hexdigest()
⋮
45 if not args.read_only: store_ms = send_file(port, source)
47 actual_crc = read_flash_file(port, len(source), destination)
48 restored = destination.read_bytes()
49 actual_sha = hashlib.sha256(restored).hexdigest()
50 equal = source == restored
51 if not equal or actual_crc != expected_crc or actual_sha != expected_sha:
52 raise TestError("원본과 복원 파일의 내용이 다릅니다.")
Core/Src/uart_flash_test.c — stream_flash()
221 crc = crc32_update(crc, file_buffer, count);
⋮
228 snprintf(line, sizeof(line), "FILE DATA DONE %08lX\n",
229 (unsigned long)(crc ^ 0xFFFFFFFFU));
pc/bmp_store.py — read_flash_file()
85 if line != f"FILE DATA DONE {crc & 0xFFFFFFFF:08X}":
86 raise TestError("Flash 읽기 CRC가 다릅니다: " + line)
45행
--read-only면 원본을 보내지 않고 Flash만 읽음
221 · 228행
MCU가 Flash에서 읽어 보낸 데이터의 CRC를 마지막 줄로 보고
85행
PC가 받은 데이터의 CRC와 MCU 보고값 비교
50–51행
원본과 복원 파일의 바이트, CRC32, SHA-256이 모두 같아야 통과
결과는 demo_report_*.json에 byte_equal, CRC32, SHA-256, JEDEC, DMA 통계로 저장
Notes: 4번, 종단 간 확인 코드입니다. PC는 30, 31행에서 원본의 CRC32와 SHA-256을 먼저 계산합니다. 45행에서 --read-only가 아니면 파일을 보내 저장하고, --read-only이면 이 줄을 건너뛰고 Flash에서 읽기만 합니다. 다음 장에서 RAM을 모두 덮어쓴 뒤 이 모드로 복원한 결과를 보여드리겠습니다. Flash에서 읽어 보낼 때 MCU는 221행에서 실제로 읽은 데이터로 CRC를 계산해 228행에서 마지막 줄로 보고하고, PC는 85행에서 자기가 받은 데이터의 CRC와 비교합니다. 전송 중 손상을 여기서 잡습니다. 마지막으로 50, 51행에서 원본과 복원 파일을 바이트 단위로 비교하고 CRC32와 SHA-256도 비교해서 하나라도 다르면 실패합니다. 통과하면 PASS와 함께 JSON 보고서를 남깁니다. 출처: pc/demo_roundtrip.py, pc/bmp_store.py, Core/Src/uart_flash_test.c (커밋 926d3fc)

## Slide 11: 칩 직접 덤프와 RAM을 덮어쓴 뒤 복원 모두 원본과 일치했습니다
run_all.py — 8단계: ST 외부 로더로 QSPI Flash 칩 직접 덤프
199 capture([programmer, "-c", "port=SWD", "mode=UR", "-el", tools["ExternalLoader"],
200 "-u", "0x90000000", size, dump])
⋮
205 if dumped != original:
206 raise StepFailed("Flash 칩 내용이 원본과 다릅니다")
run_all.py — 9단계: RAM 320 KB를 0xA5로 덮어쓴 뒤 Flash에서만 복원
210 output = capture([programmer, "-c", "port=SWD", "mode=UR", "-fillmemory", "0x20000000", "size=0x50000",
211 "pattern=0xA5A5A5A5", "dataWidth=32", "-r32", "0x20000000", "0x10",
212 "-r32", "0x20027FF0", "0x10", "-r32", "0x2004FFF0", "0x10"])
213 if output.count("A5A5A5A5 A5A5A5A5 A5A5A5A5 A5A5A5A5") != 3:
⋮
216 capture([programmer, "-c", "port=SWD", "mode=HOTPLUG", "-rst"])
218 run([sys.executable, "pc/demo_roundtrip.py", "--read-only"])
219 run([sys.executable, "pc/bmp_gray.py", "--convert-only"])
확인 | 결과
칩 직접 덤프 | 0x90000000부터 3,145,782 B = 원본 BMP
RAM 덮어쓰기 | 처음·중간·끝 모두 0xA5 확인
읽기 전용 복원 | 전체 바이트 일치, 34.6 s
Gray 변환만 | 기준 변환과 일치, 20.9 s
이미지 3,145,782 B는 MCU RAM 320 KB보다 큽니다. 보드의 SDRAM은 초기화하지 않으며 MPU로 막혀 있습니다.
2026-10-15 run_all.py 실행 · 출처: README.md
Notes: Flash에 정말 저장되어 있는지를 두 가지 방법으로 확인했습니다. 둘 다 run_all.py의 마지막 두 단계입니다. 증명 1은 우리 펌웨어를 전혀 거치지 않는 방법입니다. STM32CubeProgrammer의 ST 외부 로더로 QSPI Flash 칩을 0x90000000 메모리 맵 주소부터 원본 크기만큼 직접 덤프하고, 205행에서 원본 BMP와 바이트 단위로 비교합니다. 일치했습니다. 우리 읽기 코드에 버그가 있어도 이 비교는 영향을 받지 않습니다. 증명 2는 RAM에 남은 데이터로 복원했을 가능성을 지우는 방법입니다. 210행에서 SWD로 RAM 0x20000000부터 0x50000바이트, 즉 320 KB 전체를 0xA5로 채우고, 213행에서 처음·중간·끝 세 위치를 다시 읽어 확인합니다. 그 뒤 보드를 리셋하고 218행에서 --read-only로 원본 재전송 없이 Flash에서만 복원했고, 원본과 전체 바이트가 일치했습니다. 시간은 34.6초였습니다. Gray 변환만 따로 실행해도 기준 변환과 일치했습니다. 이미지 자체가 3 MB가 넘어서 320 KB RAM에 들어갈 수 없고, 보드의 SDRAM은 초기화하지 않으며 MPU로 접근을 막아 두었다는 점도 함께 말씀드립니다. 출처: run_all.py 196–219행, README.md 보드 검증 결과(2026-10-15)

## Slide 12: 최신 실행에서 원본과 3,145,782 B가 모두 일치했습니다
PC 원본
Flash 재읽기 파일
CRC32 978AB7D9 = 978AB7D9
SHA-256 0bfd1da3… = 0bfd1da3…
실행 | 결과 | 시간
저장 → 복원 | 전체 바이트 일치 | 86.5 s
읽기 전용 복원 | 전체 바이트 일치 | 34.6 s
DMA 버퍼 초과 | 0회 | M0·M1 각 384
시간: 전송 시작부터 PC 비교 완료까지, 921600 baud
프로젝트 스크립트와 별도로 shasum·cmp로도 복원 파일을 비교해 일치
SHA-256 앞 8자리 표시, 전체 값은 발표자 노트 · 출처: pc/results/demo_report_20261015_200146·200453.json, README.md
Notes: 10월 15일 최신 펌웨어로 실행한 결과입니다. 원본을 보내 저장한 뒤 다시 읽는 실행과, 원본을 보내지 않고 Flash에서만 읽는 실행 모두 3,145,782바이트 전체가 일치했고 CRC32 978AB7D9, SHA-256도 같았습니다. SHA-256 전체 값: 0bfd1da377908544c1b1d2c0e10f8a3b53434448786bcac53d12b27c50f1dd8c 저장 실행에서 DMA 은행 M0과 M1이 각각 384번 채워졌고 버퍼 초과는 0회였습니다. 시간은 저장과 복원을 포함해 86.5초, 읽기 전용 복원은 34.6초였습니다. 프로젝트 스크립트와 별도로 shasum과 cmp로도 복원 파일을 원본과 비교해 일치함을 확인했습니다. 출처: pc/results/demo_report_20261015_200146_452196.json, demo_report_20261015_200453_061600.json, README.md

## Slide 13: 현장 Demo: run_all.py 한 번으로 9단계를 차례로 실행합니다
단계 | 내용 | 10-15 결과
1 | PC 단위 테스트 | 18개 PASS
2 | C 모의 테스트 (DMA RX·TX, Gray) | 3개 PASS
3 | 펌웨어 빌드 | 경고 0, FLASH 38,164 B
4 | 보드에 다운로드 | Download verified
5 | 원본 BMP 저장 → 복원 | 전체 일치, 86.5 s
6 | Gray 전체 과정 | 기준 변환 일치, 72.8 s
7 | 1 KiB 반복 저장·재읽기 | 12회 PASS
8 | Flash 칩 직접 덤프 | 원본과 같음
9 | RAM 덮어쓴 뒤 복원·변환 | 일치, 34.6 s · 20.9 s
$ python3 run_all.py
macOS: ./run_all.sh
모든 단계 PASS (전체 약 4분)
2026-10-15
실패하면 그 단계에서 멈춤 · Serial Monitor와 디버그 세션을 닫고 실행
남은 확인
W25Q32 대체 허용 여부, 또는 외부 W25Q32 칩으로 실물 시험
Notes: 현장 Demo는 run_all.py 하나로 진행합니다. macOS에서는 run_all.sh로도 같은 스크립트를 실행합니다. Serial Monitor와 VS Code 디버그 세션이 포트나 ST-LINK를 잡고 있으면 스크립트가 처음에 멈추므로 먼저 닫습니다. 스크립트는 PC 단위 테스트, C 모의 테스트, 펌웨어 빌드, 다운로드와 검증, 원본 저장과 복원, Gray 전체 과정, 1 KiB 반복 저장, Flash 칩 직접 덤프, RAM 덮어쓰기 후 복원까지 9단계를 차례로 실행하고, 어느 단계든 실패하면 그 자리에서 멈춥니다. 10월 15일 실행에서는 약 4분 만에 모든 단계를 통과했습니다. 시간이 부족하면 5단계 demo_roundtrip.py와 9단계의 --read-only 복원만 따로 보여드리겠습니다. 남은 확인 항목은 Flash 칩 모델입니다. W25Q128 대체가 허용되는지 의견 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. 출처: run_all.py, README.md 보드 검증 결과(2026-10-15)